DPS/ZP/14/20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I . ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach 37-543 Laszki gm.Radymno pow.Jarosławski tel.016/628 33 72 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego według  Art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843  o wartości szacunkowej do 30.000 euro.

Środki finansowe na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych częściowo  dofinansowane są ze środków PEFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.

II. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z  dostawą fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  z 1 miejscem na wózek  inwalidzki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.

- Zamawiający  przedstawia minimalne parametry techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Wykonawca może zaoferować inne oznaczenia, ale muszą być one równoważne jakościowo do określonych w niniejszym opisie. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany samochód o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w niniejszej specyfikacji. Wykonawca proponujący inny samochód zobowiązany jest wykazać, że  jest on równoważny jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. Wykonawca winien dołączyć do oferty opis oferowanego samochodu pozwalający na ocenę zgodności oferowanych elementów oraz ich parametrów z wymaganiami (a w szczególności  podanie producenta, modelu, opisy techniczne i funkcjonalne samochodu itp.).

| L.P. | Nazwa parametru techniczno-użytkowego przedmiotu dostawy | Parametry wymagane ( minimalne) przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj pojazdu - 1samochód | Samochód 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: a) dokumentację niezbędną do dopuszczenia pojazdu do ruchu wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do rejestracji pojazdu, b) książkę gwarancyjną/serwisowa w języku polskim, c) wyciąg z zaświadczenia homologacji, d) inne specjalistyczne dokumenty niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. |
| 2. | Kolor nadwozia | Do uzgodnienia / preferowany kolor grafit lub jasny brąz metalik/ |
| 3. | Silnik spełniający normę emisji spalin | EURO 6 |
| 4. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 5. | Pojemność silnika | Min. 1900 cm3 |
| 6. | Moc silnika | Min. 130KM |
| 7. | Wysokość całkowita pojazdu z podwyższonym dachem | Min.2200 mm |
| 8. | Napęd | Na koła przednie |
| 9. | Rok produkcji | 2021 |
| 10. | Szyby | Wszystkie termoizolacyjne, szyba przednia podgrzewana elektrycznie, w przedziale pasażerskim (2 i 3 rząd) oryginalnie przyciemniane. |
| 11. | Szyby boczne | Regulowane elektrycznie, pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie |
| 12. | Drzwi boczne | Przesuwane z prawej i lewej strony. |
| 13. | Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe, z oknami ogrzewanymi |
| 14. | Hamulce | Tarczowe, wentylowane (przód, tył) ze wspomaganiem, ABS, System kontroli toru jazdy, System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |
| 15. | Zawieszenie | Niezależne zawieszenie przednie, tylne częściowo niezależne. |
| 16. | Skrzynia biegów | Manualna, min. 6 biegów |
| 17. | Kolumna kierownicy | Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna regulowana w 2 płaszczyznach |
| 18. | Koła/opony | 4 opony letnie na felgach stalowych, + 4 opony zimowe na felgach stalowych, pełnowymiarowe koło zapasowe. |
| 19. | Poduszki powietrze | Dla kierowcy i pasażerów w pierwszym rzędzie siedzeń |
| 20. | Siedzenia | Ilość: 8 + kierowca, wyposażone w zagłówki z regulacja wysokości i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, -Wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane : w układzie 2+1 w drugim i trzecim rzędzie, - uchylny fotel 2 rzędu ułatwiający pasażerom wchodzenie do rzędu 3 |
| 21. | Fotel kierowcy | Regulacja wysokości, przesuwu i odchylenia oparcia, z podparciem odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem. |
| 22. | Najazdy/Podjazdy | Aluminiowe, teleskopowe z bieżnią antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (atest) |
| 23. | Zestaw do montażu wózka inwalidzkiego -1 samochód | Szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim - z obowiązującymi atestami |
| 24. | Klimatyzacja | Z przodu oraz z tyłu |
| 25. | Ogrzewanie | Na przód i tył pojazdu, osobna regulacja i nawiewami na przedział pasażerski(drugi wymiennik ciepła w przestrzeni pasażerskiej) |
| 26. | Wentylacja | Wentylacja kabiny z recyrkulacją. |
| 27. | Dodatkowe funkcje | -czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, -sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach, -lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu, -obrotomierz, |
| 28. | Radio | Zamontowane fabryczne radio wejściem USB, Bluetooh |
| 29. | Czujnik parkowania | Z tyłu i z przodu pojazdu kamera |
| 30. | Zabezpieczenia | Immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |
| 31. | Lusterka | Wsteczne wewnętrzne z ochroną przed oślepianiem, boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane |
| 32. | Światła | Do jazdy dziennej, przednie halogenowe, regulacja zasięgu reflektorów, -trzecie światło stop, -światło przeciwmgielne z tyłu |
| 33. | Wycieraczki | Przód i tył z regulacją prędkości |
| 34. | Wycieraczki podłogowe | Gumowe, komplet dla kierowcy, pasażerów z przodu |
| 35. | Tapicerka | W przestrzeni pasażerskiej fabryczna tapicerka twarda w formie lakierowanych płyt bocznych, fotele - materiałowa, preferowane ciemne odcienie |
| 36. | Podłoga | Pokrycie wykonane z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, nienasiąkliwej |
| 37. | Akcesoria | Apteczka typu samochodowego, gaśnica zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, lewarek, trójkąt, klucz do kół, |
| 38. | Oświetlenie | - w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie - stopień wejściowy boczny oświetlony |
| 39. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie | Zamontowany przy bocznych drzwiach przesuwnych |
| 40. | Stopień ułatwiający wchodzenie do samochodu | Zamontowany przy bocznych drzwiach przesuwnych stały- po stronie prawej i lewej |
| 41. | Oznakowanie pojazdu | Z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |

Samochód musi być sprawny technicznie  oraz musi spełniać wymogi dotyczące polskich przepisów o ruchu drogowym (D.U. z 2018 r poz. 1990 z poźń. zm.)

Wymagany okres gwarancji jakości:

a) na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów nie mniej niż 2 lata,

b) perforację nadwozia - bez limitu kilometrów na okres  nie krótszy niż 10 lat,

c) na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów na okres nie krótszy niż 2 lata.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Przedmiot zamówienia nie wymaga szczególnych kompetencji i uprawnień,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie,

- zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający  nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

1.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
           publiczne Wykonawcy muszą dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o  których  mowa w 
     art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych – wzór  
     stanowiący załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - wzór stanowiący załącznik Nr 5 
              do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
       o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
       ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 
       pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania 
       ofert.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP -  wzór  stanowiący Załącznik Nr 6

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 26.04.2021 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji, formularze należy wypełnić wpisując odpowiednie dane w wolne miejsca. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.

VII.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w Domu Pomocy Społecznej 
    w  Moszczanach  do godz. 10ºº  do 12.01.2021 r. Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w tym terminie na adres DPS Moszczany. Przed wjazdem na teren posesji DPS-u należy powiadomić   Zamawiającego  telefonicznie 16 628 33 72  o zamiarze złożenia oferty w celu umożliwienia pracownikowi upoważnionemu do wyjścia przed budynek administracji aby odebrał ofertę zgodnie 
z wprowadzoną  procedurą  odbioru poczty w godzinach od 7ºº do 15ºº.

2. W razie przesyłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej,

Zamawiający jako termin złożenia oferty przyjmuje termin otrzymania oferty

(przesyłki).

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 roku  o godz. 10³º  w siedzibie  Zamawiającego 
       DPS w Moszczanach.

5. Otwarcie jest jawne.

Przed wejściem na teren posesji DPS-u należy powiadomić   Zamawiającego  telefonicznie 16 628 33 72  o zamiarze uczestnictwa w otwarciu ofert .

Na podstawie zaleceń Sanepidu oraz Wojewody Podkarpackiego i innych wytycznych Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach informujemy, że  Osoby uczestniczące w otwarciu ofert  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Moszczanach zobowiązane są do:

- dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku, (płyn do dezynfekcji rąk zapewniony jest w siedzibie Domu Pomocy Społecznej);

- poddania się procesowi pomiaru temperatury przed wejściem do pomieszczenia przeznaczonego do otwarcia ofert;

- przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m. pomiędzy sobą;

- posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;

- przebywania w jednorazowych rękawiczkach ochronnych;

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Cenę  oferty stanowi łączna kwota podana w formularzu oferty.

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia  wynikające ze specyfikacji, jak również koszty nie w niej ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę netto oraz cenę brutto zawierająca podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała  i nie może ulec  zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, należne podatki, ewentualne bonifikaty, upusty, itp. tak aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia  na warunkach określonych w  niniejszej SIWZ

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Moszczanach.

2.  W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny   
    ofert na podstawie następujących  kryteriów :

a) cena oferty – waga kryterium       100%

3.  Opis metody wyliczenia punktów.

Punktacja za cenę ofert ustalona zostanie w następujący sposób , ofercie

o najniższej cenie zostanie przyznana maksymalna  ilość 100 pkt. Pozostałe oferty

przeliczone zostaną wg wzoru :

cena najniższa brutto

cena = ---------------------------------------	x  waga  x  100

cena badanej oferty brutto

4.  Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim

wymogom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza o podane kryterium wyboru.

X. WYBÓR OFERT I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Zamawiający, oceniając otrzymane oferty może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca, nie złoży wyjaśnień.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Informacja o wyborze oferty zostanie przesłana w formie pisemnej,  wyłonionemu Wykonawcy zostanie wskazane miejsce termin podpisania umowy

XI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  
     W    SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy, z którym  Wykonawca powinien się zapoznać .

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako oferta

najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym Projekcie umowy.

Zamawiający nie dopuszcza zmian do przygotowanego wzoru umowy,  w szczególności , gdy zmieniłyby treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie postanowień zawartej  umowy  dotyczących organizacji stron np.  zmiana reprezentacji lub siedziby , numerów NIP, REGON, zmiany podatku VAT wynikającego z obowiązującego prawa.

Załączniki do SIWZ :

- Załącznik Nr 1 Formularz oferty

- Załącznik Nr 2 Formularz cenowy

- Załącznik Nr 3 Projekt umowy

- Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu)

- Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy (o braku podstaw do wykluczenia)

6.  Załącznik Nr 6 Oświadczenie Wykonawcy (o braku podstaw do 
     wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23)

7.  Załącznik nr 7 klauzula informacyjna

DYREKTOR   DPS

mgr Mariusz Wygnaniec

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………………

nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego według Art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  na dostawę fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach  w okresie od dnia zawarcia umowy  do 26.04.2021 roku, oświadczamy, że:

- Oferujemy  dostawę samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  z 1 miejscem na wózek inwalidzki :

……………………………………………………………………………………………

( marka, typ, model wersja, rok produkcji)

-  pojemność silnika:					......... cm3

-  moc silnika :					            ......... KM

- wysokość całkowita pojazdu			           ..…….mm

Łączna  wartość  przedmiotu  zamówienia słownie:

Netto: ……….…..……….   zł /słownie: …………………………………….……………………… złotych/

Brutto: …………..……… zł /słownie: ……………………………………………………………… złotych/

2. Oświadczam, że udzielam Zamawiającemu gwarancji jakości na okres:

a) silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów na okres ...........................(nie mniej niż 2 lata)

b) perforację nadwozia - bez limitu kilometrów na okres............... (nie mniej niż 10 lat)

c) powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów na okres............... (nie mniej niż 2 lata)

3.Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego  do ………………………………….

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wymienione  w Specyfikacji wymagania  Zamawiającego.

5. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

6 .Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty, umowę podpisywał /y  będzie:

………………………………………………………………………………………………………..

7.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu składania ofert.

8.Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności .

9.Oferta wraz z załącznikami zawiera  …………  ponumerowanych stron
 i parafowanych przez oferenta.

………………………….				……………………………………

miejscowość, data					podpis osoby(osób) uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznikami do oferty są:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………………

nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ  CENOWY

Zgodnie z wymogami  zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą przedstawiamy ofertę cenowa na dostawę samochodu 9 osobowego  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z 1 miejscem na wózek inwalidzki 
o niżej podanych parametrach:

| L.P. | Nazwa parametru techniczno-użytkowego przedmiotu dostawy | Parametry wymagane ( minimalne) przedmiotu zamówienia | Oświadczenie wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spełnia – tak | Nie spełnia – nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj pojazdu - 1samochód | Samochód 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: a) dokumentację niezbędną do dopuszczenia pojazdu do ruchu wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do rejestracji pojazdu, b) książkę gwarancyjną/serwisowa w języku polskim, c) wyciąg z zaświadczenia homologacji, d) inne specjalistyczne dokumenty niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. |  |  |
| 2. | Kolor nadwozia | Do uzgodnienia / preferowany kolor grafit lub jasny brąz metalik/ |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normę emisji spalin | EURO 6 |  |  |
| 4. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |  |  |
| 5. | Pojemność silnika | Min. 1900 cm3 |  |  |
| 6. | Moc silnika | Min. 130KM |  |  |
| 7. | Wysokość całkowita pojazdu z podwyższonym dachem | Min.2200 mm |  |  |
| 8. | Napęd | Na koła przednie |  |  |
| 9. | Rok produkcji | 2021 |  |  |
| 10. | Szyby | Wszystkie termoizolacyjne, szyba przednia podgrzewana elektrycznie, w przedziale pasażerskim (2 i 3 rząd) oryginalnie przyciemniane. |  |  |
| 11. | Szyby boczne | Regulowane elektrycznie, pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie |  |  |
| 12. | Drzwi boczne | Przesuwane z prawej i lewej strony. |  |  |
| 13. | Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe, z oknami ogrzewanymi |  |  |
| 14. | Hamulce | Tarczowe, wentylowane (przód, tył) ze wspomaganiem, ABS, System kontroli toru jazdy, System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |  |  |
| 15. | Zawieszenie | Niezależne zawieszenie przednie, tylne częściowo niezależne. |  |  |
| 16. | Skrzynia biegów | Manualna, min. 6 biegów |  |  |
| 17. | Kolumna kierownicy | Wspomaganie układu kierowniczego, kolumna regulowana w 2 płaszczyznach |  |  |
| 18. | Koła/opony | 4 opony letnie na felgach stalowych, + 4 opony zimowe na felgach stalowych, pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |
| 19. | Poduszki powietrze | Dla kierowcy i pasażerów w pierwszym rzędzie siedzeń |  |  |
| 20. | Siedzenia | Ilość: 8 + kierowca, wyposażone w zagłówki z regulacja wysokości i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, -Wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane : w układzie 2+1 w drugim i trzecim rzędzie, - uchylny fotel 2 rzędu ułatwiający pasażerom wchodzenie do rzędu 3 |  |  |
| 21. | Fotel kierowcy | Regulacja wysokości, przesuwu i odchylenia oparcia, z podparciem odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem. |  |  |
| 22. | Najazdy/Podjazdy | Aluminiowe, teleskopowe z bieżnią antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (atest) |  |  |
| 23. | Zestaw do montażu wózka inwalidzkiego -1 samochód | Szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim - z obowiązującymi atestami |  |  |
| 24. | Klimatyzacja | Z przodu oraz z tyłu |  |  |
| 25. | Ogrzewanie | Na przód i tył pojazdu, osobna regulacja i nawiewami na przedział pasażerski(drugi wymiennik ciepła w przestrzeni pasażerskiej) |  |  |
| 26. | Wentylacja | Wentylacja kabiny z recyrkulacją. |  |  |
| 27. | Dodatkowe funkcje | -czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, -sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach, -lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu, -obrotomierz, |  |  |
| 28. | Radio | Zamontowane fabryczne radio wejściem USB, Bluetooh |  |  |
| 29. | Czujnik parkowania | Z tyłu i z przodu pojazdu kamera |  |  |
| 30. | Zabezpieczenia | Immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem, autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |  |
| 31. | Lusterka | Wsteczne wewnętrzne z ochroną przed oślepianiem, boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane |  |  |
| 32. | Światła | Do jazdy dziennej, przednie halogenowe, regulacja zasięgu reflektorów, -trzecie światło stop, -światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |
| 33. | Wycieraczki | Przód i tył z regulacją prędkości |  |  |
| 34. | Wycieraczki podłogowe | Gumowe, komplet dla kierowcy, pasażerów z przodu |  |  |
| 35. | Tapicerka | W przestrzeni pasażerskiej fabryczna tapicerka twarda w formie lakierowanych płyt bocznych, fotele - materiałowa, preferowane ciemne odcienie |  |  |
| 36. | Podłoga | Pokrycie wykonane z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, nienasiąkliwej |  |  |
| 37. | Akcesoria | Apteczka typu samochodowego, gaśnica zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, lewarek, trójkąt, klucz do kół, |  |  |
| 38. | Oświetlenie | - w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie - stopień wejściowy boczny oświetlony |  |  |
| 39. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie | Zamontowany przy bocznych drzwiach przesuwnych |  |  |
| 40. | Stopień ułatwiający wchodzenie do samochodu | Zamontowany przy bocznych drzwiach przesuwnych stały- po stronie prawej i lewej |  |  |
| 41. | Oznakowanie pojazdu | Z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |

Łączna  wartość  przedmiotu  zamówienia słownie:

Netto: ……….…..……….   zł /słownie: …………………………………….……………………… złotych/

Brutto: …………..……… zł /słownie: ……………………………………………………………… złotych/

Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

……………………………………… 
pieczęć i podpis Wykonawca

Załącznik Nr 3  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – projekt umowy

UMOWA

Zawarta w dniu ……………. w Domu Pomocy Społecznej 
w Moszczanach , po rozstrzygnięciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

według Art.4 pkt 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r tekst jednolity Dz.U. z 2019 r  poz. 1843
 pomiędzy:

Nabywcą, - Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, NIP 792 20 33 661

Odbiorcą (płatnikiem) – Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach,

Moszczany 1, 37-543 Laszki reprezentowanym przez :

- Dyrektor – mgr Mariusz Wygnaniec

a
…………………………………………………………………………………………………
 z siedzibą w ……………………… ul. ………………………………………………………
NIP…………………..        REGON………………………..
 reprezentowanym przez

- …………………………………………….

- …………………………………………….

Zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

§  1

1.Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa  samochodu  marki………………………., model…………………………. 9- miejscowych,   przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  z 1 miejscem na wózek inwalidzki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach. 
2. Przedmiot umowy dofinansowany jest ze środków PEFRON  w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.

3.Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymagania określone w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik do umowy.

4.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie.
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z SIWZ, ze złożoną ofertą, z należytą starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami  w szczególności:

- ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

- ma posiadać aktualne świadectwo homologacji, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 1 osoby  na wózku inwalidzkich, wydane przez ustawowo uprawniony organ.

- Ma posiadać  oznakowanie symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych

6.Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty, w tym :

    - kartę pojazdu

    - świadectwa homologacji

    - instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim,

    - książki gwarancyjne pojazdu,

    - dokumenty niezbędne  do dokonania rejestracji oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego,

    - wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.

7.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na własny koszt i na własne ryzyko, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.

8.Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do:  26 kwietnia 2021 roku.

2.Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru.

§ 3

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,                       że przedmiot umowy jest gotowy do odbioru. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej. Zawiadomienie należy skierować do Domu Pomocy  Społecznej w Moszczanach, fax. 016 628 33 72 ,  e- mail: dps.moszczany@poczta.onet.pl

2.Odbiór techniczno – jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.                 Z odbioru sporządza się protokół odbioru.

3.Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbioru. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez strony.

4.Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia Użytkownika w zakresie podstawowej obsługi pojazdu.

§ 4

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości ……….zł  netto,  w wysokości ………zł brutto (słownie:  ……..)  w tym :

2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 będzie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT   z załączonymi protokołami odbioru bez wad oraz wszystkimi wymaganymi przez przepisy prawa dokumentami.

3. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5.  Wykonawca oświadcza, iż posiada firmowy rachunek bankowy otwarty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego został wydzielony rachunek VAT. W takim przypadku Zamawiający oświadcza, iż dokona zapłaty na rachunek wskazany na fakturze VAT za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

§  5

1.Wykowana  udziela Zamawiającemu gwarancji na:

  - silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne – bez limitu kilometrów na okres ...........................

  - perforację nadwozia - bez limitu kilometrów na okres...............

  - powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów na okres...............

2.Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

3.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

4.Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia każdorazowo reklamacji dostarczonego pojazdu, jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5.W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis i na koszt Wykonawcy w ciągu 3dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki lub zgłoszenia pojazdu do przeglądu. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Strony dopuszczają zgłoszenie pojazdu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faxu, e-mail.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia.

7.W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczność przemieszczenia samochodu,                         w związku ze stwierdzeniem usterek, (lub wykonania przeglądu), których nie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, przemieszczenia pojazdu dokonuje na własny koszt Wykonawca, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą.

8.Gwarancja obejmuje również elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy lub usługi nabyte u podmiotów trzecich przez Wykonawcę.

9.Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

1.Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia.

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za opóźnienie w terminie realizacji umowy za każdy dzień opóźnienia 0,01%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad.

2.Zamawiający nie zachowuje prawa do naliczania kar umownych, jeżeli opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego.

3.W przypadku naliczania kar umownych mogą one zostać potrącone z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

5.Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 
   gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

§  8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej

ze stron.

Integralną część umowy stanowią:

a) Załącznik Nr 1–  Formularz oferty

b) Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

c) Załącznik Nr 3 –Protokół odbioru

WYKONAWCA:                                    				     ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 4 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

( Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
( o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczam/y/, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 poz. 1843):

…………………………………				……………………………….

(miejscowość, data)						podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

( Pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

( o braku podstaw do wykluczenia)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się z przepisami art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5   ustawy prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r poz. 1843): i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania:

…………………………………				……………………………….

(miejscowość, data)						podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

( Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
( o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczam/y/, że– zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r poz. 1843): iż:
-  nie przynależę/my do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późń.zm.)

-  przynależę/my do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późń.zm.) w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………………………				……………………………….

(miejscowość, data)					(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 7 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klauzula  informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

- inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach jest możliwy pod numerem telefonu 16 628 33 72 lub e-mail iodhalina@moszczany.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu  9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  prowadzonym w formie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.